Zał. nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot  zamówienia.

Zamówienie dotyczy wykonania, dostawy i montażu we wszystkich obiektach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, znajdujących się na terenie miasta Krakowa, zlecanych następujących elementów:

  - żaluzje poziome – warunki ogólne:

- materiał – aluminium

- montowane do ram okiennych inwazyjne lub bezinwazyjne

- sterowane za pomocą linki (podnoszenie i opuszczanie) oraz pokrętła (obracanie lamelek) o dowolnej długości wg ustaleń z Użytkownikiem do dogodnego użytkowania

- prowadzenie żyłkowe umożliwiające przyleganie żaluzji w czasie uchyłu okna

- wyposażone w mechanizm samoblokujący umożliwiający zatrzymanie żaluzji na każdym poziomie

Do wyceny należy uwzględnić cztery grupy:

- żaluzje poziome szerokość lamelek 25 mm, lamelki - wszystkie kolory, osprzęt - kolor biały

- żaluzje poziome szerokość lamelek 25 mm, lamelki plus osprzęt – wszystkie kolory

- żaluzje poziome szerokość lamelek 16 mm, lamelki – wszystkie kolory, osprzęt - kolor biały

- żaluzje poziome szerokość lamelek 16 mm, lamelki plus osprzęt - wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m2 zamontowanej żaluzji - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania żaluzji.

Koszt jednego m2  żaluzji będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej żaluzji = koszt 1m2 podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana w m2) zamontowanej żaluzji.

Wymiary do wyliczeń  wielkości (ilości m2) brane będą po obrysie zewnętrznym dostarczonego 
i wbudowanego wyrobu.

  - Rolety wewnętrzne w kasetkach aluminiowych z prowadnicami aluminium- warunki ogólne:

- materiał – tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo

- sposób montażu inwazyjnie lub bezinwazyjnie – kasetka aluminiowa do ramy okiennej, prowadnice aluminiowe w kształcie litery U do listew przyszybowych lub prowadnice płaskie w zależności od rodzaju okna

- sterowanie za pomocą łańcuszka (podnoszenie i opuszczanie), długość łańcuszka dostoswana do dogodnego obsługiwania rolety

- wyposażone w mechanizm samoblokujący, umożliwiający zatrzymanie rolet na każdej wysokości

- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. osłonki boczne kasetki, łańcuszki, ograniczniki i inne –  kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do kolorów kasetki aluminiowej wymalowanej na dany kolor RAL

Do wyceny należy uwzględnić pięć grup:

- kasetki i prowadnice  – białe; materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory

- kasetki i prowadnice – wszystkie kolory z palety RAL;  materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory

- kasetki i prowadnice – białe; materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory

- kasetki i prowadnice – wszystkie kolory z palety RAL;  materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory

- kasetki i prowadnice – białe; materiał typu dzień/noc (kombinacja pasów z materiału przeźroczystego i kryjącego), wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m2 zamontowanej rolety  - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania rolety.

Koszt jednego m2  rolety będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej rolety = koszt 1m2 podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia”  x wielkość (podana w m2) rolety zamontowanej wraz 
z kasetką

Wymiary do wyliczeń  wielkości (ilości m2) brane będą po obrysie zewnętrznym (wraz z kasetką) dostarczonego i wbudowanego wyrobu – tj. szerokość kasetki x suma wysokości kasetki 
i materiału wysuniętego (wg ustaleń z Użytkownikiem) do  zasłonięcia okna.

  - Żaluzje pionowe  - warunki ogólne

- materiał tekstylny

- sposób montażu – do sufitu na niskoprofilowanej szynie aluminiowej- kolor biały

- sterowanie – standard; obrót taśm i ich zsuwanie za pomocą łańcuszka – wszystkie sposoby przesuwu tj. przesuw: „do sznura”, „od sznura”, „ do środka”,  „od środka”

- elementy wykończeniowe żaluzji wykonane z PCV jak np.  łańcuszki, obciążniki lamela 
i inne –  kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do materiału tekstylnego

Do wyceny należy uwzględnić cztery grupy:

- szerokość taśm 127 mm ; materiał tekstylny gładki - wszystkie kolory; wszystkie sposoby    przesuwu;

- szerokość taśm 127 mm ; materiał tekstylny nietransparentny, zapewniający nieprzezierność, gładki - wszystkie kolory, wszystkie sposoby przesuwu

- szerokość taśm 89 mm ; materiał tekstylny gładki - wszystkie kolory; wszystkie sposoby przesuwu;

- szerokość taśm 89 mm ; materiał tekstylny nietransparentny, zapewniający nieprzezierność, gładki - wszystkie kolory, wszystkie sposoby przesuwu

Należy podać cenę za 1,0 m2  zamontowanej żaluzji pionowej - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania żaluzji.

Koszt jednego m2  żaluzji będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej żaluzji = koszt 1m2 podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych 
do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana w m2) zamontowanej żaluzji.

Wymiary do wyliczeń  wielkości (ilości m2) brane będą po obrysie zewnętrznym dostarczonego 
i wbudowanego wyrobu – tj.  wysokość taśm x szerokość żaluzji zsuniętych na okno w pozycji zamkniętej.

  - Rolety wewnętrzne wolnowiszące - warunki ogólne

- materiał – tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, materiał tekstylny nawijany na rurę nawojową z aluminium

- materiał tekstylny bez łączenia z mniejszych kawałków materiału

- rura nawojowa aluminiowa – o parametrach dostosowanych do gabarytu montowanej rolety

- sposób montażu do sufitu lub do ściany

- sterowanie za pomocą łańcuszka lub mechanizmu sprężynującego

- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. mocowania, uchwyty rurki aluminiowej,

- zaślepki boczne obciążnika, łańcuszki i inne –  kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do koloru materiału tekstylnego

Do wyceny należy uwzględnić dwie grupy:

- materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory

- materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m2 zamontowanej rolety  - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż 
w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania rolety.

Koszt jednego m2  rolety będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej rolety = koszt 1m2 podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych 
do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana m2) zamontowanej rolety.

Wymiary do wyliczeń  wielkości (ilości m2) brane będą po obrysie zewnętrznym  dostarczonego 
i wbudowanego wyrobu – tj. szerokość materiału tekstylnego x  wysokość materiału tekstylnego wysuniętego (wg ustaleń z Użytkownikiem) do  zasłonięcia okna wraz  z mechanizmem.

  - Rolety wewnętrzne wolnowiszące – wielkogabarytowe warunki ogólne

- za rolety wielkogabarytowe uznawane będą rolety w których (jednocześnie) szerokość 
i  wysokość rozwiniętego materiału tekstylnego  jest większa niż 190 cm

- materiał – tekstylny z obciążnikiem materiału wykonanego z profilu aluminiowego malowanego proszkowo, materiał tekstylny nawijany na rurę nawojową z aluminium

- materiał tekstylny bez łączenia z mniejszych kawałków materiału

- rura nawojowa aluminiowa – o parametrach dostosowanych do gabarytu montowanej rolety (w tym często występujących rolet o gabarytach ok. 280 cm szerokości i ok. 235 cm wysokości)

- sposób montażu do sufitu lub do ściany

- sterowanie za pomocą łańcuszka lub mechanizmu sprężynującego

- elementy wykończeniowe rolety wykonane z PCV jak np. mocowania, uchwyty rurki aluminiowej,

- zaślepki boczne obciążnika, łańcuszki i inne –  kolory wg ustaleń z Użytkownikiem, zbliżone, pasujące do koloru materiału tekstylnego

Do wyceny należy uwzględnić dwie grupy:

- materiał gładki jednobarwny – wszystkie kolory

- materiał podgumowany (nieprzepuszczający światła), gładki jednobarwny – wszystkie kolory

Należy podać cenę za 1,0 m2 zamontowanej rolety  - cena ma uwzględniać koszt materiału, koszt wykonania na „gotowo”, wszelkie uzgodnienia z Użytkownikiem, koszt dostarczenia oraz montaż 
w miejscu przeznaczenia oraz inne czynności czy materiały konieczne do prawidłowego zamontowania, funkcjonowania i użytkowania rolety.

Koszt jednego m2  rolety będzie służył do powykonawczej wyceny prac wg wzoru:

Koszt zamówionej rolety = koszt 1m2 podany w „Tabelarycznym zestawieniu cen jednostkowych 
do przygotowywania ofert zamówienia” x wielkość (podana m2) zamontowanej rolety.

Wymiary do wyliczeń  wielkości (ilości m2) brane będą po obrysie zewnętrznym  dostarczonego 
i wbudowanego wyrobu – tj. szerokość materiału tekstylnego x  wysokość materiału tekstylnego wysuniętego (wg ustaleń z Użytkownikiem) do  zasłonięcia okna wraz  z mechanizmem.

UWAGA:

Wszystkie dostarczone i zamontowane, żaluzje, rolety muszą spełniać wymagania 
przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego zgodnie z § 258 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DZ. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z poźn. zmianami) 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj.:

„1. W strefach pożarowych ZL I, ZL II, ZL III, ZL V stosowanie do wykończenia wnętrz 
materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.

1a. W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności 
w kurtynach, zasłonach draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się 
do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów:

- ti  ≥ 4 s

- ts ≤ 30 s

- nie następuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie występują płonące krople.

2. Na drogach komunikacji  ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione”

- Termin wykonania:

  - W  terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy (e-mail lub osobiście) kserokopii zlecenia wewnętrznego Uniwersytetu Pedagogicznego  lub innego dokumentu 
z adnotacją  pracownika Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Pedagogicznego 
„Do wyceny”, Wykonawca przedłoży Działowi Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Pedagogicznego, kompletny „Protokół szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet”  wraz z kalkulacją wstępną.

W/w „Protokół szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet ” wraz z kalkulacją wstępną jest podstawą do zatwierdzenia zamówienia do realizacji.

Zlecenia do wyceny będą przekazywane Wykonawcy w miarę zapotrzebowania Zamawiającego.

  - Wykonawca wykona zamówione żaluzje, rolety w terminie do 3 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego (e-mail lub osobiście) zamówienia podpisanego pracownika Działu Inwestycji 
i Remontów Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z załączoną kserokopią zlecenia wewnętrznego (Zlecenie na roboty remontowo-budowlane) zatwierdzonego przez Kanclerza lub Zastępcę Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego.

W przypadku zamówienia rolet wielkogabarytowych termin ten może zostać wydłużony 
do 5 tygodni od daty przekazania zlecenia do realizacji.

Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia w innym terminie dogodnym dla Użytkownika (Jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dla której będzie realizowane zamówienie), wpisanym pkt. II ppkt. 3 „Protokołu szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet”.

Przez zamówienie strony rozumieją, każde zatwierdzone do realizacji zlecenie wewnętrzne Uniwersytetu Pedagogicznego przekazane Wykonawcy zgodnie z zapisami Umowy.

- Inne wytyczne

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem   wykonanie i zamontowanie żaluzji, rolet zapewniając ich bezpieczne użytkowanie.

  - Wykonawca, każdorazowo, we własnym zakresie dokona pomiarów realizacyjnych oraz ustali pisemnie z Użytkownikiem (składającym zlecenie wewnętrzne) „Protokół szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet” zawierający wszystkie dane konieczne do zrealizowania zamówienia.

  - Kalkulację wstępną Wykonawca sporządzi na podstawie ustaleń zawartych w „Protokole szczegółowych ustaleń realizacji wykonania żaluzji, rolet” oraz w oparciu o „Tabelaryczne zestawienie cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” i „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - stanowiące załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego

  - Kalkulację powykonawczą zawierającą szczegółowe wyliczenia (obmiary oraz konieczne rysunki), Wykonawca sporządzi na podstawie obmiaru powykonawczego zamontowanych żaluzji, rolet w oparciu o wytyczne zawarte w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” oraz ceny 
z „Tabelarycznego zestawienia cen jednostkowych do przygotowywania ofert zamówienia” - stanowiące załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego.

Kalkulacja powykonawcza nie może przekroczyć wartości z kalkulacji wstępnej o więcej niż 10% brutto, ryzyko kosztów przekroczenia ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca do protokołu zdawczo - odbiorczego dołączy dokumenty w języku polskim (m.in atesty, certyfikaty - wystawione przez jednostki uprawnione do wydawania tego rodzaju dokumentów) potwierdzające zastosowanie materiału tekstylnego spełniającego wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego zgodnie z § 258 ust. 1a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DZ. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z poźn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające prawidłowe zastosowanie materiałów, w tym kompletne dokumenty dopuszczeniowe w języku polskim: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, normy, a także dokumenty gwarancyjne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i sprawdzenie materiałów wykorzystywanych 
do realizacji żaluzji, rolet na podstawie dokumentów przedstawionych przez producenta lub dostawcę z wymogami Zamawiającego.

  - Wykonawca udzieli 24-miesięcy gwarancji na przedmiot umowy w tym montaż licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - Wykonawca wykona prace gwarancyjne w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania takich prac, w/w zgłoszenie zostanie dokonane wg. wyboru Zamawiającego: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adres Wykonawcy.

  - Wykonawca wyznaczy do koordynowania prac osobę odpowiedzialną za nadzór nad swoimi pracownikami wykonującymi poszczególne zlecenia jak również za kontakty z Zamawiającym oraz Użytkownikami. Każdorazowa zmiana osoby odpowiedzialnej wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie z podaniem nowych danych kontaktowych.

- Płatność

Rozliczenie za poszczególne prace będzie następować każdorazowo po zakończeniu realizacji poszczególnego zamówienia przekazanego Wykonawcy do zrealizowania tj. po odbiorze prac potwierdzonych protokołem zdawczo-odbiorczym.

Płatność w terminie do 30 dni od złożenia przez Wykonawcę u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Użytkownika dla którego były wykonane żaluzje, rolety, wraz z dokumentami określonymi 
w punkcie 3.5. oraz zaakceptowaną przez pracownika Działu Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Pedagogicznego kalkulacją powykonawczą za wykonanie prace i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w/w protokołu zdawczo – odbiorczego.